REZULTATI KONTINUIRANOG MJERENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA ZA 01.12.2021. GODINE

| Lokacija / Analizirani polutanti | CO* (mg/m3) | SO2* (μg/m3) | O3* (μg/m3) | NOX* (μg/m3) | NO* (μg/m3) | NO2* (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAS EN 14626:2013 nedisperzivna infracrvena spekroskopija | BAS EN 14212:2013 ultravioletna fluorescencija | BAS EN 14625:2013 ultravioletna fotometrija | BAS EN 14211:2013 hemiluminiscencija |
| Granične i tolerantne vrijednosti definisane Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12) | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost | Izmjerena vrijednost | Ciljana vrijednost | Izmjerena vrijednost | Izmjerena vrijednost | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost |
|  | 24h | 8h | 24h | 8h | 24 h | Max 1 h | 24 h | 1 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | Max 1 h | 24 | 1 h |
| PAPRIKOVAC | 0.20 | 0.21 | 5 mg/m3 | 10 mg/m3 | 1.11 | 2.31 | 125 μg/m3 | 350 μg/m3 | 17.80 | 120 μg/m3 | 22.86 | 7.65 | 15.21 | 20.68 | 85 μg/m3 | 150 μg/m3 |
| BORIK | 0.25 | 0.26 |  |  | 1.06 | 2.20 |  |  | 16.87 |  | 24.51 | 7.17 | 17.34 | 23.57 |  |  |
| CENTAR | 0.23 | 0.23 |  |  | 0.91 | 1.89 |  |  | 18.59 |  | 24.99 | 8.64 | 16.35 | 22.22 |  |  |

Kvalitet vazduha:

- Na osnovu rezultata merenja datih parametara na lokacijama Paprikovac, Borik i Centar, u Gradu Banja Luka za dan 01.12.2021. godine može se zaključiti da je kvalitet vazduha bio u I kategoriji.

Napomena:

Podaci dobijeni mjerenjem imisionih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu u Gradu Banja Luka porede se sa graničnim i tolerantnim vrijednostima definisanim Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12).

Odredbama definisanim u članu 21. Zakona o zaštiti vazduha (Sl. Glasnik RS, br. 124/11) utvrđene se sljedeće kategorije kvaliteta vazduha:

- prva kategorija – čist ili neznatno zagađen vazduh gdje nisu prekoračene granične vrijednosti nivoa ni za jednu zagađujuću materiju,

- druga kategorija – umjereno zagađen vazduh gdje su prekoračene granične vrijednosti nivoa za jednu ili više zagađujućih materija, ali nisu prekoračene tolerantne vrijednosti ni jedne zagađujuće materije,

- treća kategorija – prekomjerno zagađen vazduh gde su prekoračene tolerantne vrijednosti za jednu ili više zagađujućih materija.