REZULTATI KONTINUIRANOG MJERENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA ZA 16.12.2021. GODINE

| Lokacija / Analizirani polutanti | CO* (mg/m3) | SO2* (μg/m3) | O3* (μg/m3) | NOX* (μg/m3) | NO* (μg/m3) | NO2* (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAS EN 14626:2013 nedisperzivna infracrvena spekroskopija | BAS EN 14212:2013 ultravioletna fluorescencija | BAS EN 14625:2013 ultravioletna fotometrija | BAS EN 14211:2013 hemiluminiscencija |
| Granične i tolerantne vrijednosti definisane Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12) | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost | Izmjerena vrijednost | Ciljana vrijednost | Izmjerena vrijednost | Izmjerena vrijednost | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost |
|  | 24h | 8h | 24h | 8h | 24 h | Max 1 h | 24 h | 1 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | Max 1 h | 24 | 1 h |
| PAPRIKOVAC | 0.50 | 0.83 | 5 mg/m3 | 10 mg/m3 | 5.96 | 10.52 | 125 μg/m3 | 350 μg/m3 | 24.03 | 120 μg/m3 | 41.38 | 9.60 | 31.77 | 50.91 | 85 μg/m3 | 150 μg/m3 |
| BORIK | 0.54 | 0.90 |  |  | 5.25 | 9.26 |  |  | 21.41 |  | 34.76 | 8.91 | 25.86 | 41.43 |  |  |
| CENTAR | 0.64 | 1.06 |  |  | 6.23 | 10.99 |  |  | 20.31 |  | 31.84 | 7.95 | 23.89 | 38.28 |  |  |

Kvalitet vazduha:

- Na osnovu rezultata merenja datih parametara na lokacijama Paprikovac, Borik i Centar, u Gradu Banja Luka za dan 16.12.2021. godine može se zaključiti da je kvalitet vazduha bio ispod graničnih vrijednosti.