REZULTATI KONTINUIRANOG MJERENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA ZA 20.12.2021. GODINE

| Lokacija / Analizirani polutanti | CO* (mg/m3) | SO2* (μg/m3) | O3* (μg/m3) | NOX* (μg/m3) | NO* (μg/m3) | NO2* (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAS EN 14626:2013 nedisperzivna infracrvena spekroskopija | BAS EN 14212:2013 ultravioletna fluorescencija | BAS EN 14625:2013 ultravioletna fotometrija | BAS EN 14211:2013 hemiluminiscencija |
| Granične i tolerantne vrijednosti definisane Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12) | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost | Izmjerena vrijednost | Ciljana vrijednost | Izmjerena vrijednost | Izmjerena vrijednost | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost |
|  | 24h | 8h | 24h | 8h | 24 h | Max 1 h | 24 h | 1 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | Max 1 h | 24 | 1 h |
| PAPRIKOVAC | 0.74 | 0.69 | 5 mg/m3 | 10 mg/m3 | 4.11 | 5.59 | 125 μg/m3 | 350 μg/m3 | 15.04 | 120 μg/m3 | 50.19 | 13.29 | 36.90 | 58.20 | 85 μg/m3 | 150 μg/m3 |
| BORIK | 0.80 | 0.75 |  |  | 5.20 | 7.07 |  |  | 12.53 |  | 46.97 | 15.06 | 31.91 | 50.33 |  |  |
| CENTAR | 0.84 | 0.78 |  |  | 4.50 | 6.12 |  |  | 10.03 |  | 57.12 | 15.64 | 41.48 | 65.43 |  |  |

Kvalitet vazduha:

- Na osnovu rezultata merenja datih parametara na lokacijama Paprikovac, Borik i Centar, u Gradu Banja Luka za dan 20.12.2021. godine može se zaključiti da je kvalitet vazduha bio ispod graničnih vrijednosti.