REZULTATI KONTINUIRANOG MJERENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA ZA 22.12.2021. GODINE

| Lokacija / Analizirani polutanti | CO* (mg/m3) | SO2* (μg/m3) | O3* (μg/m3) | NOX* (μg/m3) | NO* (μg/m3) | NO2* (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAS EN 14626:2013 nedisperzivna infracrvena spekroskopija | BAS EN 14212:2013 ultravioletna fluorescencija | BAS EN 14625:2013 ultravioletna fotometrija | BAS EN 14211:2013 hemiluminiscencija |
| Granične i tolerantne vrijednosti definisane Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12) | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost | Izmjerena vrijednost | Ciljana vrijednost | Izmjerena vrijednost | Izmjerena vrijednost | Izmjerena vrijednost | Granična vrijednost |
|  | 24h | 8h | 24h | 8h | 24 h | Max 1 h | 24 h | 1 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | 24 h | Max 1 h | 24 | 1 h |
| PAPRIKOVAC | 0.82 | 0.73 | 5 mg/m3 | 10 mg/m3 | 3.44 | 8.27 | 125 μg/m3 | 350 μg/m3 | 20.63 | 120 μg/m3 | 41.06 | 18.42 | 22.64 | 43.81 | 85 μg/m3 | 150 μg/m3 |
| BORIK | 0.88 | 0.79 |  |  | 3.71 | 8.92 |  |  | 15.93 |  | 43.24 | 17.75 | 25.49 | 49.32 |  |  |
| CENTAR | 0.75 | 0.68 |  |  | 4.04 | 9.72 |  |  | 23.94 |  | 44.11 | 19.42 | 24.70 | 47.78 |  |  |

Kvalitet vazduha:

- Na osnovu rezultata merenja datih parametara na lokacijama Paprikovac, Borik i Centar, u Gradu Banja Luka za dan 22.12.2021. godine može se zaključiti da je kvalitet vazduha bio ispod graničnih vrijednosti.