Tabela br. 1. Rezultati kontinuiranog mjerenja aerozagađenosti na lokaciji naselja Paprikovac u decembru 2021. godine

| Analizirani polutanti | CO (mg/m3) | SO2 (μg/m3) | O3 (μg/m3) | NO (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | NOX (μg/m3) | Čađ | PM2,5 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAS EN 14626:2013 nedisperzivna infracrvena spekroskopija | BAS EN 14212:2013 ultravioletna fluorescencija | BAS EN 14625:2013 ultravioletna fotometrija | BAS EN 14211:2013 hemiluminiscencija |  |  |  |
| Broj mjerenja | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Srednja mjesečna vrijednost | 0.89 | 4.31 | 18.46 | 17.59 | 25.44 | 43.03 | 29.09 | 42.98 | 59.01 |
| Minimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca | 0.20 | 1.11 | 3.44 | 0.61 | 9.26 | 12.84 | 4.72 | 7.17 | 9.53 |
| Maksimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca | 2.68 | 11.96 | 64.38 | 62.64 | 38.74 | 95.45 | 90.61 | 131.66 | 185.74 |

Tabela br. 2. Rezultati kontinuiranog mjerenja aerozagađenosti na lokaciji naselja Borik u decembru 2021. godine

| Analizirani polutanti | CO (mg/m3) | SO2 (μg/m3) | O3 (μg/m3) | NO (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | NOX (μg/m3) | Čađ | PM2,5 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAS EN 14626:2013 nedisperzivna infracrvena spekroskopija | BAS EN 14212:2013 ultravioletna fluorescencija | BAS EN 14625:2013 ultravioletna fotometrija | BAS EN 14211:2013 hemiluminiscencija |  |  |  |
| Broj mjerenja | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Srednja mjesečna vrijednost | 0.86 | 4.14 | 17.36 | 18.29 | 24.20 | 42.55 | 32.44 | 46.45 | 65.40 |
| Minimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca | 0.25 | 1.06 | 3.94 | 0.52 | 8.41 | 11.46 | 5.44 | 8.09 | 10.23 |
| Maksimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca | 2.10 | 14.33 | 60.60 | 73.13 | 37.92 | 106.62 | 96.18 | 137.01 | 192.37 |

Tabela br. 3. Rezultati kontinuiranog mjerenja aerozagađenosti na lokaciji naselja Centar u decembru 2021. godine

| Analizirani polutanti | CO (mg/m3) | SO2 (μg/m3) | O3 (μg/m3) | NO (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | NOX (μg/m3) | Čađ | PM2,5 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAS EN 14626:2013 nedisperzivna infracrvena spekroskopija | BAS EN 14212:2013 ultravioletna fluorescencija | BAS EN 14625:2013 ultravioletna fotometrija | BAS EN 14211:2013 hemiluminiscencija |  |  |  |
| Broj mjerenja | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Srednja mjesečna vrijednost | 0.89 | 4.31 | 18.46 | 17.59 | 25.44 | 43.03 | 29.09 | 42.98 | 59.01 |
| Minimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca | 0.20 | 1.11 | 3.44 | 0.61 | 9.26 | 12.84 | 4.72 | 7.17 | 9.53 |
| Maksimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca | 2.68 | 11.96 | 64.38 | 62.64 | 38.74 | 95.45 | 90.61 | 131.66 | 185.74 |

Tabela br. 4. Srednje vrijednosti osnovnih meteoroloških parametara na lokaciji naselja Paprikovac u decembru 2021. godine

| Datum | Brzina vjetra (m/s) | Smjer vjetra (0) | Temperatura (0C) | Pritisak (mbar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja mjesečna vrijednost | 1.97 | 186 | 3 | 1016 |
| Maks. srednja dnevna vrij. u toku mjeseca | 5.44 | - | 11 | 1031 |
| Min. srednja dnevna vrij.u toku mjeseca | 0.89 | - | -2 | 999 |

Tabela br. 5. Srednje vrijednosti osnovnih meteoroloških parametara na lokaciji naselja Borik u decembru 2021. godine

| Datum | Brzina vjetra (m/s) | Smjer vjetra (0) | Temperatura (0C) | Pritisak (mbar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja mjesečna vrijednost | 1.85 | 166 | 3 | 1007 |
| Maks. srednja dnevna vrij. u toku mjeseca | 5.11 | - | 12 | 1031 |
| Min. srednja dnevna vrij.u toku mjeseca | 0.84 | - | -2 | 979 |

Tabela br. 6. Srednje vrijednosti osnovnih meteoroloških parametara na lokaciji naselja Centar u decembru 2021. godine

| Datum | Brzina vjetra (m/s) | Smjer vjetra (0) | Temperatura (0C) | Pritisak (mbar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja mjesečna vrijednost | 1.76 | 176 | 3 | 1011 |
| Maks. srednja dnevna vrij. u toku mjeseca | 4.90 | - | 12 | 1031 |
| Min. srednja dnevna vrij.u toku mjeseca | 0.80 | - | -2 | 989 |

Kvalitet vazduha u Gradu Banja Luka, decembar 2021. godine:

Na osnovu rezultata merenja na lokacijama Paprikovac, Borik i Centar, u Gradu Banja Luka kvalitet vazduha u decembru 2021. godine je bio:

- Lokacija Paprikovac: Na osnovu rezultata mjerenja datih parametara, na lokaciji naselja Paprikovac, u Gradu Banja Luka u mjesecu decembru 2021. godine zabilježena su prekoračenja graničnih vijednosti  u danima: 04, 05, 07, 08, 09, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30. i 31.12.2021. godine kada je koncentracija lebdećih čestica prelazila graničnu vrijednost definisanu Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12).

- Lokacija Borik: Na osnovu rezultata mjerenja datih parametara, na lokaciji naselja Paprikovac, u Gradu Banja Luka u mjesecu decembru 2021. godine zabilježena su prekoračenja graničnih vijednosti  u danima: 04, 05, 07, 08, 09, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30. i 31.12.2021. godine kada je koncentracija lebdećih čestica prelazila graničnu vrijednost definisanu Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12).

- Lokacija Centar: Na osnovu rezultata mjerenja datih parametara, na lokaciji naselja Paprikovac, u Gradu Banja Luka u mjesecu decembru 2021. godine zabilježena su prekoračenja graničnih vijednosti  u danima: 04, 05, 07, 08, 09, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30. i 31.12.2021. godine kada je koncentracija lebdećih čestica prelazila graničnu vrijednost definisanu Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12).