ЕВРОПСКА СЕДМИЦА МОБИЛНОСТИ

22. септембар – Дан без аутомобила

Поводом обиљежавања манифестације „Дан без аутомобила” у граду Бања Лука, у периоду 21/22.09.2022. године обављено је мјерење квалитета ваздуха, с тим да је 22.09.2022. године у интервалу од 09:00-20:00 часова, кроз Ул. Краља Петра I Карађорђевића био обустављен саобраћај.

Мјерење аерозагађења обављено је помоћу мобилне станице за мониторинг квалитета ваздуха. Покретна станица за мјерење квалитета ваздуха била је лоцирана у парку „Петар Кочић“ у центру града. Ова станица је опремљена мјерним уређајима, чија је конфигурација у складу са европским нормативима (EН) за поједина мјерења и то:

| SO2 Анализатор за који је са стандардом ЕН 14212, | О3 Анализатор за који је са стандардом ЕН 14625, |
| --- | --- |
| NO2 Анализатор за који је са стандардом ЕН 14211, CO Анализатор за који је са стандардом ЕН 14626, | PM10 Анализатор за који је са стандардом ЕН 12341. |

У сљедећим табелама представљенене су средње дневне концентрације загађујућих супстанци у ваздуху у дану са нормалним одвијањем саобраћаја 21.09. и наредног дана, 22.09. Дану без аутомобила.

Табела 1. Мјерење квалитета ваздуха дана са нормалним одвијањем саобраћаја 21.09.2022. године у периоду од 09:00 до 20:00 часова

| Загађујућа материја | Измјерена вриједност | Јединица | Циљана вриједност | Дневна гранична вриједност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 15,67 | µg/m3 | - | 125 |
| NO2 | 21,23 | µg/m3 | - | 85 |
| NO | 9,01 | µg/m3 | - | - |
| NOx | 30,24 | µg/m3 | - | - |
| O3 | 41,15 | µg/m3 | 120 | - |
| CO | 0,54 | mg/m3 | - | 5 |
| PM10 | 10,59 | µg/m3 | - | 50 |

Табела 2. Мјерење квалитета ваздуха у Дану без аутомобила 22.09.2022. године у периоду од 09:00 до 20:00 часова

| Загађујућа материја | Измјерена вриједност | Јединица | Циљана вриједност | Дневна гранична вриједност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 13,74 | µg/m3 | - | 125 |
| NO2 | 20,52 | µg/m3 | - | 85 |
| NO | 8,31 | µg/m3 | - | - |
| NOx | 28,84 | µg/m3 | - | - |
| O3 | 39,10 | µg/m3 | 120 | - |
| CO | 0,50 | mg/m3 | - | 5 |
| PM10 | 10,20 | µg/m3 | - | 50 |

График: поређење измјерених концентрација загађујућих материја у дану са нормалним одвијањем саобраћаја и у Дану без аутомобила, у временском периоду од 09:00 до 20:00 часова

Највишe концентрацијe праћених загађујућих супстанци ваздуха регистроване су у дану у коме се одвијао саобраћај у улици Краља Петра I Карађорђевића тј. 21.09.2022. године. У периоду без одвијања саобраћаја, 22.09.2022. године концентрације истих загађујућих супстанци ваздуха су биле ниже што се може видјети и са графикона. Из наведених мјерења може се извести закључак да нам је ваздух много чистији без аутомобила и да то требамо имати на уму сваки пут када сједамо у аутомобил.