Tabela br. 1. Rezultati kontinuiranog mjerenja aerozagađenosti na lokaciji naselja Paprikovac u avgustu 2022. godine

| Analizirani polutanti | CO (mg/m3) | SO2 (μg/m3) | O3 (μg/m3) | NO (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | NOX (μg/m3) | Čađ | PM2,5 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAS EN 14626:2013 nedisperzivna infracrvena spekroskopija | BAS EN 14212:2013 ultravioletna fluorescencija | BAS EN 14625:2013 ultravioletna fotometrija | BAS EN 14211:2013 hemiluminiscencija |  |  |  |
| Broj mjerenja | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Srednja mjesečna vrijednost | 0.29 | 12.28 | 66.80 | 4.17 | 14.41 | 18.58 | 5.73 | 8.28 | 11.62 |
| Minimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca | 0.20 | 3.98 | 23.97 | 1.59 | 6.73 | 9.39 | 1.47 | 2.15 | 3.01 |
| Maksimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca | 0.46 | 37.16 | 111.46 | 8.11 | 26.28 | 32.00 | 16.81 | 24.16 | 34.46 |

Tabela br. 2. Rezultati kontinuiranog mjerenja aerozagađenosti na lokaciji naselja Borik u avgustu 2022. godine

| Analizirani polutanti | CO (mg/m3) | SO2 (μg/m3) | O3 (μg/m3) | NO (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | NOX (μg/m3) | Čađ | PM2,5 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAS EN 14626:2013 nedisperzivna infracrvena spekroskopija | BAS EN 14212:2013 ultravioletna fluorescencija | BAS EN 14625:2013 ultravioletna fotometrija | BAS EN 14211:2013 hemiluminiscencija |  |  |  |
| Broj mjerenja | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Srednja mjesečna vrijednost | 0.28 | 11.17 | 63.58 | 4.18 | 13.78 | 17.96 | 6.52 | 9.36 | 13.09 |
| Minimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca | 0.22 | 4.30 | 23.60 | 1.89 | 5.08 | 8.49 | 1.61 | 2.33 | 3.22 |
| Maksimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca | 0.37 | 35.33 | 97.14 | 7.60 | 22.40 | 28.26 | 19.54 | 28.09 | 39.07 |

Tabela br. 3. Rezultati kontinuiranog mjerenja aerozagađenosti na lokaciji naselja Centar u avgustu 2022. godine

| Analizirani polutanti | CO (mg/m3) | SO2 (μg/m3) | O3 (μg/m3) | NO (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | NOX (μg/m3) | Čađ | PM2,5 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BAS EN 14626:2013 nedisperzivna infracrvena spekroskopija | BAS EN 14212:2013 ultravioletna fluorescencija | BAS EN 14625:2013 ultravioletna fotometrija | BAS EN 14211:2013 hemiluminiscencija |  |  |  |
| Broj mjerenja | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Srednja mjesečna vrijednost | 0.31 | 11.42 | 66.33 | 4.44 | 14.42 | 18.86 | 6.43 | 9.26 | 12.86 |
| Minimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca | 0.21 | 4.68 | 21.32 | 1.73 | 5.45 | 8.69 | 1.69 | 2.43 | 3.38 |
| Maksimalna srednja dnevna vrijednost u toku mjeseca | 0.41 | 33.51 | 109.53 | 8.78 | 26.19 | 33.29 | 18.29 | 25.92 | 36.58 |

Tabela br. 4. Srednje vrijednosti osnovnih meteoroloških parametara na lokaciji naselja Paprikovac u avgustu 2022. godine

| Datum | Brzina vjetra (m/s) | Smjer vjetra (0) | Temperatura (0C) | Pritisak (mbar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja mjesečna vrijednost | 1.97 | 159 | 23 | 1014 |
| Maks. srednja dnevna vrij. u toku mjeseca | 3.51 | - | 27 | 1021 |
| Min. srednja dnevna vrij.u toku mjeseca | 1.26 | - | 18 | 993 |

Tabela br. 5. Srednje vrijednosti osnovnih meteoroloških parametara na lokaciji naselja Borik u avgustu 2022. godine

| Datum | Brzina vjetra (m/s) | Smjer vjetra (0) | Temperatura (0C) | Pritisak (mbar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja mjesečna vrijednost | 1.85 | 139 | 23 | 1005 |
| Maks. srednja dnevna vrij. u toku mjeseca | 3.30 | - | 29 | 1022 |
| Min. srednja dnevna vrij.u toku mjeseca | 1.18 | - | 18 | 987 |

Tabela br. 6. Srednje vrijednosti osnovnih meteoroloških parametara na lokaciji naselja Centar u avgustu 2022. godine

| Datum | Brzina vjetra (m/s) | Smjer vjetra (0) | Temperatura (0C) | Pritisak (mbar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Srednja mjesečna vrijednost | 1.76 | 149 | 23 | 1009 |
| Maks. srednja dnevna vrij. u toku mjeseca | 3.10 | - | 29 | 1020 |
| Min. srednja dnevna vrij.u toku mjeseca | 1.11 | - | 19 | 993 |

Kvalitet vazduha u Gradu Banja Luka, avgust 2022. godine:

Na osnovu rezultata merenja na lokacijama Paprikovac, Borik i Centar, u Gradu Banja Luka kvalitet vazduha u avgustu 2022. godine je bio:

- Lokacija Paprikovac: Na osnovu rezultata mjerenja datih parametara, na lokaciji naselja Paprikovac, u Gradu Banja Luka kvalitet vazduha u mjesecu avgustu 2022. godine nisu zabilježena su prekoračenja graničnih vijednosti definisanih Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12).

- Lokacija Borik: Na osnovu rezultata mjerenja datih parametara, na lokaciji naselja Borik u Gradu Banja Luka kvalitet vazduha u mjesecu avgust 2022. godine nisu zabilježena su prekoračenja graničnih vijednosti definisanih Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12).

- Lokacija Centar: Na osnovu rezultata mjerenja datih parametara, na lokaciji Centar Grada, u Gradu Banja Luka kvalitet vazduha u mjesecu avgustu 2022. godine nisu zabilježena su prekoračenja graničnih vijednosti definisanih Uredbom o vrijednostima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS, br. 124/12).